Базовое предприятие конференции

С 2008 года на базе СЗАО «КварцМелПром» ведётся реализация программы комплексного освоения месторождения мела и силикатного песка «Хотиславское». Месторождение занимает площадь свыше 340 Га и характеризуется высокими технико-экономическими показателями залегающих здесь полезных ископаемых:

| - глубина залегания полезного ископаемого – песка | 13-15 м |
| --- | --- |
| - содержание SiO2 в песке | 90-95% |
| - глубина залегания полезного ископаемого - мела | 45-90 м |
| - содержание CaCO3 в меле | 90-97% |

Сырьевая база месторождения позволяет производить широкий ассортимент строительных материалов и изделий: кирпич и блоки силикатные, блоки и армированные изделия из ячеистого бетона, сухие строительные смеси, известь строительную, мел дисперсный, песок для строительных работ и силикатного производства и др.

Программой освоения месторождения предусмотрены следующие этапы:

1. Разработка первой очереди месторождения.

2. Разработка второй очереди месторождения.

3. Организация на базе месторождения производства строительных материалов.

Выполнение первого этапа, предусматривающего начало добычи песка и организацию его промывки, на сегодняшний день завершено. Приобретен необходимый парк карьерной техники, оборудован карьер для добычи полезного ископаемого открытым способом, песок добыт на площади 8,0 Га, введено в эксплуатацию технологическое оборудование фирмы HAVER & BOECKER (Германия) по промывке и сортировке песка, организован пункт погрузки песка на железнодорожный транспорт. Мощность производственного комплекса – до 380 000 тонн мытого песка в год (при производительности линии 120 тонн в час).

С 2010 года начата реализация второго этапа, предусматривающего добычу кварцевого песка на площади 100 Га с одновременной добычей мела (с 2013 года). На момент окончания отработки второй очереди в 2040 г. планируется добыть 12 млн м3 песка и 6,5 млн м3 мела.

Третий этап подразумевает ввод в эксплуатацию к 2013 г. комплекса промышленных предприятий, работающих на добываемом сырье второй очереди.

В состав комплекса войдут:

- Завод по производству изделий из силикатного бетона мощностью 120 млн. шт. усл. кирпича в год, ввод в промышленную эксплуатацию - 2011 г.

- Завод по производству изделий из ячеистого бетона мощностью 420 тыс. м3 (в т.ч. до 42 тыс. м3 армированных изделий), ввод в промышленную эксплуатацию - 2012 г.

- Завод по производству строительной извести мощностью 150 тыс. тонн комовой извести в год с линией по производству дисперсного мела мощностью 50 тыс. тонн в год, ввод в промышленную эксплуатацию - 2013 г.

Строительные работы начаты в 2009 г, монтаж оборудования и пуско-наладочные работы начаты в 2010 г. Для обеспечения нужд строительства в 2008 г. введён в эксплуатацию РБУ производительностью 30 м3/ч.

Общие данные о строительном объекте

В состав производственного комплекса входят следующие основные подобъекты:

1. Внешние сети и коммуникации:

- газопровод Кобрин-Хотислав протяжённостью 21,9 км и ГРП;

- линия электропередач Малорита-Хотислав протяжённостью 13.4 км;

- подъездная железнодорожная ветка от ст. Сушитница протяжённостью 1,6 км;

2. Производство изделий из силикатного и ячеистого бетона:

- котельная;

- производственный корпус цеха изделий из силикатного бетона;

- производственный корпус цеха изделий из ячеистого бетона;

- участки приёма сырья (приёмные отделения извести, цемента и песка со сблокированными силосными и бункерными складами, весы автомобильные и железнодорожные и др.);

- участки подготовки и переработки сырья (помольные отделения извести и песка и др.);

- склады готовой продукции с пунктами погрузки;

- склады материалов и полуфабрикатов;

- блок вспомогательных служб (ремонтные мастерские, транспортный цех);

- административный корпус со столовой;

- комплекс очистных сооружений (для очистки хозяйственно-бытовых и производственных стоков);

- водозаборные скважины;

- внутриплощадочные сети;

- прочие здания и сооружения;

3. Производство извести строительной и дисперсного мела:

- котельная;

- участок приёма сырья с рыхлителем и дробилкой, автомобильные весы;

- мелозапасник с системой подачи сырья на обжиг и на сепарацию;

- вращающаяся печь;

- цех по производству сепарированного дисперсного мела;

- склады готовой продукции с пунктом погрузки;

- склады вспомогательных материалов;

- внутриплощадочные сети;

- прочие здания и сооружения;

Предприятия будут оснащены современным технологическим оборудованием ведущих зарубежных фирм. Производство изделий из силикатного бетона: MASA-DORSTENER (Германия), производство изделий из ячеистого бетона: MASA-HENKE (Германия), производство извести строительной: FL-SMIDTH (США).

Новое высокотехнологичное производство строительных материалов, базирующееся на современных тенденциях в области рационального использования сырья и ТЭР, прогрессивных достижениях строительной науки и техники, позволит в ближайшей перспективе внедрить в строительстве современные эффективные технологии, обеспечивающие высокие потребительские качества жилья и сооружений, а также снижение энерго- и ресурсоемкости строительного производства и строительной продукции.

Номенклатура продукции

На сегодняшний день СЗАО «КварцМелПром» производит:

- смеси растворные М25…М200 и бетонные С8/10…С25/30;

- песок для строительных работ, песок для производства силикатных изделий;

- изделия из силикатного бетона с маркой до М250 F50:

кирпич силикатный пустотелый полуторный рядовой и лицевой;

камень силикатный пустотелый рядовой и лицевой;

кирпич силикатный лицевой одинарный с колотой поверхностью (в т.ч. окрашенный);

блоки силикатные пустотелые стеновые 250 х 250 х 120…250;

блоки силикатные полнотелые перегородочные 250 х 500 х 100;

блоки силикатные крупноформатные 625 х 1000 х 175.

Ввод в эксплуатацию строящихся предприятий позволит выпускать:

1. Изделия из ячеистого бетона с маркой от D350 до D700:

- блоки ячеистобетонные мелкие стеновые 250 х 600 х 100…600;

- блоки ячеистобетонные лотковые (U-образные);

- армированные брусковые перемычки длиной до 3 м.;

- армированные плиты покрытия и перекрытия длиной до 6 м.;

- армированные панели стеновые и перегородочные длиной до 6 м.;

- плиты теплоизоляционные ячеистобетонные.

2. Известь строительная комовая:

- 2 сорт с содержанием активных CaO+MgO не менее 80%;

- 3 сорт с содержанием активных CaO+MgO не менее 70%.

3. Мел мелкий сепарированный марок ММС-3, ММС-4.

4. Мел тонкодисперсный марок МТД-3, МТД-4.

Краткое  описание продукции

Строительные материалы, выпускаемые вводимым в эксплуатацию производственным комплексом широко востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Изделия из силикатного бетона и ячеистого бетона давно и массово применяются в строительной отрасли. Строительные изделия, производимые СЗАО «КварцМелПром», будет выгодно отличаться от аналогичной продукции конкурирующих предприятий за счёт:

- более высоких технико-физических и эксплуатационных свойств;

- повышенной точности геометрических размеров;

- наличия системы «паз-гребень»;

- модульности;

- индустриальности;

- конкурентоспособной стоимости.

Так, марка по прочности кирпича и блоков из силикатного бетона составит М 250 (сегодня на рынке массово предлагается только М 150), марка по плотности блоков мелких стеновых составит D 350 (сегодня на рынке массово предлагаются блоки не ниже D 400). Это позволит возводить более эффективные облегчённые конструкции, снизить нагрузку на фундаменты и уменьшить их материалоёмкость.

Повышенная геометрическая точность (±2 мм) позволит производить кладку на тонкослойных клеевых составах, а наличие системы «паз-гребень» - отказаться от заполнения кладочным составом вертикальных швов. Это приведёт, при прочих равных условиях, как к снижению материалоёмкости работ по кладке (за счёт экономии кладочного состава), так и к повышению сопротивлению теплопередаче ограждающей конструкции (за счёт ликвидации «мостиков холода» по кладочным швам). Кроме того, за счёт более высокой геометрической точности, снижаются затраты на устройство выравнивающей декоративно-защитной отделки.

Реализованный принцип модульности изделий, как из силикатного, так и из ячеистого бетона, позволит комбинировать всю номенклатуру производимой продукции в любых комбинациях и сочетаниях как в одном здании (сооружении), так и в отдельно взятом элементе или части здания (сооружения). Такое сочетание возможно и с продукцией аналогичного поколения прочих отечественных и зарубежных производителей.

Индустриальность производимой продукции, заключается в переходе на крупноформатные изделия. Строительной отрасли будет предложено принципиально новое поколение высокоэффективных панелей из ячеистого бетона и блоков из силикатного бетона крупного формата. Применения таких видов продукции позволит повысить темпы ведения работ и уменьшить количество квалифицированного персонала, занятого на их выполнении, снизить материалоёмкость и продолжительность «мокрых» отделочных работ. За счёт их небольшого веса этих изделий, их монтаж можно производить практически без использования тяжёлых кранов, с использованием средств малой механизации - мобильных кранов-манипуляторов, работающих с перекрытия.

Ряд изделий, предполагаемых к выпуску, являются принципиально новыми как для строительной отрасли Республики Беларусь, так и на просторах сопредельных государств. Однако, в странах дальнего зарубежья, таких как Германия, Голландия, Канада эти изделия давно и успешно применяются.

С целью скорейшей адаптации новой продукции к существующей системе нормативно-правовых актов, СЗАО «КварцМелПром» инициировало внесение соответствующих изменений в СТБ 1228 (кирпич и камни силикатные), разработало альбом рабочих чертежей и альбом типовых узлов и деталей стен из силикатных блоков нового поколения.

Сводные технико-экономические показатели

а) генерального плана карьера

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь территории в условных границах | га | 9,8 |
| 2. | Площадь застройки | га | 7,49 |
| 3. | Плотность застройки (коэффициент застройки) | % | 76 |
| 4. | Протяженность внутриплощадочных автомобильных дорог | км | 0,54 |
| 5. | Площадь автодорог подъездов и площадок | га | 0,96 |
| 6. | Площадь озеленения | га | 1,35 |
| 7. | Коэффициент озеленения | % | 13,8 |
| 8. | Коэффициент использования территории | % | 86,2 |

б) генерального плана площадки заводов

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь территории в условных границах | га | 13,54 |
| 2. | Площадь застройки | га | 6,00 |
| 3. | Плотность застройки (коэффициент застройки) | % | 44 |
| 4. | Протяженность внутриплощадочных автомобильных дорог | км | 0,950 |
| 5. | Площадь автодорог подъездов и площадок | га | 3,8 |
| 6. | Площадь озеленения | га | 3,74 |
| 7. | Коэффициент озеленения | % | 27,6 |
| 8. | Коэффициент использования территории | % | 55,0 |

Прогнозные показатели строящихся предприятий на момент выхода предприятия на проектную мощность (2014 г.)

| 1. | Призводственные мощности: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кирпич силикатный пустотелый (утолщенный) | млн.усл.шт. | 40 |
|  | кирпич силикатный полнотелый (камень перегородочный) | млн.усл.шт. | 80 |
|  | блоки стеновые из ячеистого бетона, в т.ч.: | тыс.м.куб. | 420 |
|  | армированные изделия | тыс.м.куб. | 52 |
|  | негашенная известь | тыс.т. | 150 |
|  | тонкодисперсный мел | тыс.т. | 50 |
| 2. | Использование производственных мощностей | % | 95 |
| 3. | Объем производство продукции в натуральном выражении: |  |  |
|  | кирпич силикатный пустотелый (утолщенный) | млн.усл.шт. | 38 |
|  | кирпич силикатный полнотелый (камень перегородочный) | млн.усл.шт. | 76 |
|  | блоки стеновые из ячеистого бетона, в т.ч.: | тыс.м.куб. | 399 |
|  | армированные изделия | тыс.м.куб. | 49,4 |
|  | негашенная известь | тыс.т. | 142,5 |
|  | тонкодисперсный мел | тыс.т. | 47,5 |
| 4. | Выручка от реализации продукции (без НДС) | млн. руб. | 208 876 |
| 5. | Выручка от реализации с налогами | млн. руб. | 250 651 |
| 6. | Рентабельность продаж | % | 19 |
| 7. | Среднесписочная численность работников | чел. | 607 |
| 8. | Выработка (производительность труда) | млн.руб. | 344 |

Реализация настоящего проекта позволит сократить дефицит строительных материалов на рынке, производить и реализовывать конкурентоспособную продукцию. Достижение поставленных задач станет возможно путем реализации следующих направлений деятельности:

–	производство высококачественной продукции с применением современных технологий, соответствующей международным стандартам, способной конкурировать на внутреннем и внешнем товарных рынках с самыми известными импортными марками;

–	освоение внутреннего и внешнего товарных рынков строительных материалов, завоевание и удержание прочных позиций благодаря проведению грамотной товарной политике, оперативному мониторингу ассортиментного перечня и объемов производства в соответствии с конъюнктурой рынка.